H2 Hilux Prototype – TECHNICKÉ ÚDAJE

Předběžné hodnoty

| SADA PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ |  |
| --- | --- |
| TYP | NA BÁZI POLYMEROVÉHO ELEKTROLYTU |
| POČET ČLÁNKŮ | 330 |
| VÝKON PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ (kW / k) | 128 / 174 |

| ELEKTROMOTOR / GENERÁTOR |  |
| --- | --- |
| TYP ELEKTROMOTORU | SYNCHRONNÍ S PERMANENTNÍM MAGNETEM |
| VÝKON ELEKTROMOTORU (kW / k) | 134 / 182 |
| MAX. TOČIVÝ MOMENT (Nm) | 300 |

| BATERIE |  |
| --- | --- |
| TYP BATERIE | Li-Ion / 84 ČLÁNKŮ |
| KAPACITA BATERIE (Ah) | 4,0 |

| NÁDRŽE |  |
| --- | --- |
| KAPACITA VODÍKOVÝCH NÁDRŽÍ | 7,8 kg (3 × 2,6 kg) |

| SYSTÉM POHONU |  |
| --- | --- |
| USPOŘÁDÁNÍ | POHON ZADNÍCH KOL |

| JÍZDNÍ VÝKONY |  |
| --- | --- |
| MAX. RYCHLOST (km/h) | N/A |
| ZRYCHLENÍ 0–100 km/h (s) | N/A |

| SPOTŘEBA PALIVA (l/100 km) |  |
| --- | --- |
| V KOMBINOVANÉM CYKLU PODLE WLTP | N/A |
| CELKOVÝ DOJEZD | Až 600 km |
| KAPACITA PALIVOVÝCH NÁDRŽÍ | 7,8 kg (3 × 2,6 kg) |

| PODVOZEK |  |
| --- | --- |
| ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL | DVOJITÉ LICHOBĚŽNÍKY |
| ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL | KONSTRUKCE DE DION |
| ŘÍZENÍ | ELEKTRICKÝ POSILOVAČ ŘÍZENÍ |

| VNĚJŠÍ ROZMĚRY (mm) |  |
| --- | --- |
| CELKOVÁ DÉLKA | 5325 |
| CELKOVÁ ŠÍŘKA (BEZ ZRCÁTEK) | 1855 |
| CELKOVÁ VÝŠKA | 1810 |
| ROZCHOD PŘEDNÍCH KOL | 1570 |
| ROZCHOD ZADNÍCH KOL | 1570 |
| ROZVOR | 3085 |