GR YARIS 2024 – TECHNICKÉ ÚDAJE*

# Text boxes

•• CHRÁNĚNÝ TEXT 関係者外秘#

|  | GR Yaris 2024, manuální převodovka | GR Yaris 2024, automatická převodovka |
| --- | --- | --- |
| MOTOR |  | 1,6 l Turbo | 1,6 l Turbo |
| Kódové označení motoru | G16E-GTS | G16E-GTS |
| Typ | Řadový tříválec | Řadový tříválec |
| Ventilové ústrojí | DOHC 4ventily, ventil. vahadla a rolničky | DOHC 4ventily, ventil. vahadla a rolničky |
| Systém rozvodu paliva | PŘÍMÉ VÍCEBODOVÉ VSTŘIKOVÁNÍ | PŘÍMÉ VÍCEBODOVÉ VSTŘIKOVÁNÍ |
| Typ paliva | BENZÍN | BENZÍN |
| Doporučené oktanové číslo | NEJM. 95 OKTANŮ | NEJM. 95 OKTANŮ |
| Vrtání × zdvih | (mm) | 87,5 × 89,7 | 87,5 × 89,7 |
| Zdvihový objem | (cm3) | 1618 | 1618 |
| Kompresní poměr | 10,5 | 10,5 |
| Max. výkon | (kW) | 206 | 206 |
|  | (ot/min) | 6500 | 6500 |
| Max. točivý moment | (N·m) | 390 | 390 |
|  | (ot/min) | 3250 | 3250 |
|  | (max. ot/min) | 4600 | 4600 |
| Spotřeba paliva | Podle WLTP, komb. (l/100 km) - od | 8,338 | 9,026 |
| Emise CO2 | Podle WLTP, komb. (g/km) - od | 187,94 | 203,55 |

Pro porovnání: GR Yaris 2020, manuální převodovka

1,6 l Turbo

G16E-GTS

Řadový tříválec

DOHC 12v se systémem Dual VVT-i

PŘÍMÉ VÍCEBODOVÉ VSTŘIKOVÁNÍ

BENZÍN

NEJM. 95 OKTANŮ

87,5 × 89,7

1618

10,5 : 1

192

6500

360

3000

4600

8,2

186

| PŘEVODOVKA |  | 6st. iMT | 8st. GAZOO Racing Direct A/T |
| --- | --- | --- | --- |
| Převodovka | Typ | MANUÁLNÍ | AUTOMATICKÁ |
| Hnací ústrojí |  | Systém pohonu GR-FOUR AWD, pohon všech kol s elektronicky řízenou lamelovou spojkou, tři volitelné režimy |
| Převodové poměry | 1. st. | 3,538 | 4,4352 |
|  | 2. st. | 2,238 | 2,8090 |
|  | 3. st. | 1,535 | 1,9333 |
|  | 4. st. | 1,162 | 1,4975 |
|  | 5. st. | 1,081 | 1,2665 |
|  | 6. st. | 0,902 | 1,0000 |
|  | 7. st. | - | 0,7936 |
|  | 8. st. | - | 0,6500 |
|  | Zpětný chod | 3,831 | 3,590 |
| Převodový poměr rozvodovky | 3,941 (1.–4. st.) - 3,350 (5.–6., zpětný chod) | - |
| Diferenciály – vpředu a vzadu | Samosvorný diferenciál Torsen | Samosvorný diferenciál Torsen |

| JÍZDNÍ VÝKONY |
| --- |
| Nejvyšší rychlost | (km/h) | 230 | 230 |
| Zrychlení | 0–100 km/h (s) | 5,2 | 5,2 |
| Min. poloměr otáčení | Stopový (m) | 5,31 | 5,31 |
|  | Obrysový (m) | 5,64 | 5,64 |

230 (s omezovačem)

5,5

5,3

5,6

| PODVOZEK |
| --- |
| Zavěšení předních kol | Vzpěry McPherson | Vzpěry McPherson |
| Zavěšení zadních kol | Dvojité lichoběžníky | Dvojité lichoběžníky |
| Řízení, typ převodky | HŘEBENOVÉ | HŘEBENOVÉ |
| Typ posilovače | ELEKTRICKÝ | ELEKTRICKÝ |
| Počet otáček volantu | 2,36 | 2,36 |
| Brzdy | Vpředu | 14" (356 mm) kotouče s odvětráváním, čtyřpístkové protilehlé třmeny |
|  | Vzadu | 11,7" (297 mm) kotouče s odvětráváním, dvoupístkové protilehlé třmeny |
| Pneumatiky |  | 225/40 ZR18 Michelin Pilot Sport 4S | 225/40 ZR18 Michelin Pilot Sport 4S |

Vzpěry McPherson

Dvojité lichoběžníky

HŘEBENOVÉ

ELEKTRICKÝ

2,36

14" (356 mm) kotouče s odvětráváním, čtyřpístkové protilehlé třmeny

11,7" (297 mm) kotouče s odvětráváním, dvoupístkové protilehlé třmeny

225/40 ZR18 92Y Dunlop SP Sport MAXX050 (stand. paket) - Michelin Pilot Sport 4S (paket Circuit)

| NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI VOZIDLA (jednotky) |
| --- |
| Celková | Délka / Celk. hm. (mm) | 3995 | 3995 |
|  | Šířka / Celk. hm. (mm) | 1805 | 1805 |
|  | Výška / Pohot. hm. (mm) | 1455 | 1455 |
| Rozvor | Celk. hm. (mm) | 2560 | 2560 |
| Rozchod kol | Vpředu / Celk. hm. (mm) | 1536 | 1536 |
|  | Vzadu / Celk. hm. (mm) | 1572 | 1572 |
| Převis | Vpředu / Celk. hm. (mm) | 830 | 830 |
|  | Vzadu / Celk. hm. (mm) | 605 | 605 |
| Min. provozní světlá výška | (bez nápravy, 1 cestující (mm)) | 124 | 124 |
| Interiér | Délka (mm) | 1785 | 1785 |
|  | Šířka (mm) | 1430 | 1430 |
|  | Výška (mm) | 1175 | 1175 |
| Počet míst | Osob | 4 | 4 |
| Zavazadlový prostor | Objem (litry) (VDA) | 174 | 174 |
| Celková hmotnost vozidla | Celkem (kg) | 1645 | 1645 |
| Pohotovostní hmotnost | Celkem / Min. volit. výbava (kg) | 1280 | 1300 |
|  | Celkem / Max. volit. výbava (kg) | 1305 | 1325 |
| Součinitel aerodynamického odporu | 0,346 | 0,349 |
| Objem palivové nádrže | Celkem (litry) | 50 | 50 |

3995

1805

1455

2560

1536

1572

830

605

124

1880

1430

1175

4

174

1645

1280

1310

0,352

50

6st. iMT

MANUÁLNÍ ŘAZENÍ

Systém pohonu GR-FOUR AWD, pohon všech kol s elektronicky řízenou lamelovou spojkou, tři volitelné režimy

3,538

2,238

1,535

1,162

1,081

0,902

-

-

3,831

3,941 (1.–4. st.) - 3,350 (5.–6., zpět. chod)

Samosvorný diferenciál Torsen